## Slide 1: Lecciones de programación para principiantes
Moviéndose derecho

## Slide 2: Objetivos de la lección
Aprender como hacer que su robot se mueva hacia adelante y hacia atrás
Aprender como usar el bloque de “Mover la dirección” (Move Steering)
Aprender a leer los valores de los sensores utilizando Port View

## Slide 3: Bloque de Mover la dirección “Move STEERING”
Dirección: Derecho o giro
Poder/Velocidad
Duracion/Distancia
Modo de Operación
Seguir/Freno
B
C

## Slide 4: Poder Negativo y Positivo: Retroceder y avanzar
Poder Negativo = Retroceder
Poder Positivo = Avanzar

## Slide 5: ¿Cómo moverse hacia adelante?
PASO 1: Ventana de bloque verde, selecciona y arrastra el bloque de Mover la dirección hasta el área de programación.
PASO 2: Suéltalo al lado del bloque de inicio (Flecha verde).

## Slide 6: Desafío 1: Moverse hacia adelante (3 segundos)
PASO 1: Ventana de bloque verde, selecciona y arrastra el bloque de Move Steering hasta el área de programación.
PASO 2: Suéltalo al lado del bloque de inicio (Flecha verde).
PASO 3: Selecciona Opciones. Mover “3 Segundos”
PASO 4: Conectar el EV3 a su laptop a través del cable USB
PASO 5: Descargar al EV3
Paso 3
Paso 4
Step 5

## Slide 7: Insrucciones del Maestro
Divide la clase en grupos según sea necesario
Dale a cada equipo una copia de la hoja de trabajo desafío de Moviéndose derecho
Los detalles del desafío están en la diapositiva 8
Discusión en la Diapositiva 9
La solución la diapositiva 10
Una mejor manera en la diapositiva 11

## Slide 8: Moviéndose derecho: segundos vs. Grados vs. Rotaciones
DESAFIO: Mueve su robot hacia adelante desde la línea de inicio hasta la meta (1) y de vuelta al inicio (2).
Intenta los modos de SEGUNDOS, GRADOS o ROTACIONES y ajusta la duración/distancia
Intenta diferentes velocidades
1
2
META
INICIO
B
C

## Slide 9: Discusión De Moviéndose derecho
¿Adivinaste y comprobaste mucho?
Sí. La programación con segundos, rotaciones y grados usando la conjetura y la comprobación toma mucho tiempo y esfuerzo.
¿Acaso cambiar la velocidad importa?
  Sí. Cuando se mueve en segundos, su velocidad será importante.
¿Crees que el tamaño de la rueda importa?¿Por qué?
El tamaño de la rueda afecta a los grados/rotaciones.
¿Crees que el nivel de batería importa?¿Por qué?
  Si, cuando se mueve con segundos. El nivel de la batería puede cambiar su potencia(velocidad).

## Slide 10: La Solucion del Reto
Hay una mejor manera (ve a la diapositiva 11) para resolver este desafío
Esto sería cambiado por grados o segundo

## Slide 11: Solución: Usando Port View
DESAFIO: Mueve su robot hacia adelante desde la línea de inicio hasta la meta (1) y de vuelta al inicio (2).
En esta lección tuvo que adivinar y comprobar muchas veces para detenerse exactamente en la segunda línea.
Ahora intenta con el Port View:
  Vaya a uno de los sensores de rotación (Motor B o C).
  Asegúrese de que está en grados como el modo y que comienza en 0 grados.
  Mueva su robot con la mano desde la línea de inicio hasta la Meta. Asegúrese de que su rueda gira suavemente y no se deslice cuando lo haga.
  Lea cuántos grados movió su robot.
  Utilice este número en el Bloque de mover la dirección para mover la distancia correcta.
1
2
META
INICIO
B
C

## Slide 12: CREDIToS
Este tutorial fue creado por Sanjay Seshan and Arvind Seshan
Traducida por: Ian De La Garza Team: Voltec Robotics 6647
Mas lecciones disponibles en www.ev3lessons.com
Esta obra obtiene su licencia bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.