## Slide 1: LEZIONI PER PRINCIPIANTI
Blocco Suono

## Slide 2: OBIETTIVI DELLA LEZIONE
Imparare ad usare il blocco Suoni
Capire perchè il blocco Suoni può essere utile nella programmazione

## Slide 3: Sound Block
Il Sound Block esegue suoni dell’EV3
Puoi eseguire file, suoni e note vocali
Si trova nella scheda verde

## Slide 4: ALTRO SUL BLOCCO SOUNDS
Quattro Modalità
Stop
  Ferma l’esecuzione di un suono
Play File
  Esegue un file di suono .rsf
  Si usa per eseguire suono (per es. Hello)
Play Tone
  Suona una nota musicale (per es. Re, Re#)
  Inoltre suona qualsiasi frequenza tramite un cavo di dati
Play Note
  Suona una una nota sulla tastiera del pianoforte

## Slide 5: Input
Volume del suono
Aspetta la fine del suono prima di ripartire
Nome del file audio
Frequenza/Note del suono
Durata del suono
Nota di pianoforte da eseguire
A
B
C
D
E
A
B
F
E
A
B

## Slide 6: ESERCITAZIONE SU BLOCCO SUONO 1
Scrivere un programma che suoni “Hello” quando viene premuto il sensore al tocco
Suggerimenti:
  Dovrai usare il blocco Wait
  Dovrai usare il blocco Suono in modalità File

## Slide 7: SOLUZIONE ALL’ESERCIZIO 1
Aspetta il tocco
Suona “Hello”

## Slide 8: ESERCITAZIONE SU BLOCCO SUONO 2
Prendi il tuo robot e posizionalo su colori diversi. Controlla se il sensore di colore legge nero. Se è così, il robot deve dire "nero". Se il sensore di colore vede rosso, il robot deve dire "rosso"
Per ogni altro colore esegui una nota a scelta per 0,01 secondi
Assicurati che il suono venga completato prima di ricominciare
Ripeti all’infinito
Esercitazione extra: Puoi far fare quanto sopra mentre il robot si muove? Il robot può usare diversi colori per testare il codice?

## Slide 9: SOLUZIONE ALL’ESERCITAZIONE 2
Imposta su Misura Colore
Se Nero, suona “Nero”
Se Rosso, suona “Rosso”
Suona una nota per ogni altro colore
Loop infinito
Imposta come default

## Slide 10: SOLUZIONE ALL’ ESERCITAZIONE EXTRA
Muovi con potenza 10
Imposta su “Misura colore”
Se Nero, suona “Nero”
Se Rosso, suona “Rosso”
Imposta come default
Suona una nota per ogni altro colore
Loop infinito

## Slide 11: ESERCITAZIONI ADDIZIONALI
Aggiungi altri colori per lo switch in modo che il robot passando sopra altri colori, dica "verde", "blu", "giallo", ecc.
Fai in modo che il codice si fermi dopo che il robot ha riconosciuto 5 colori

## Slide 12: Discussione
Perché si potrebbe desiderare di sapere come utilizzare il blocco di suono?
Si potrebbe desiderare di sapere in quale parte del codice vi trovate. Vedere lezione sul Debug livello Intermedio
Il blocco sound è un modo divertente per aggiungere emozione al vostro robot
È possibile utilizzare i suoni per interagire con l'utente in un gioco dicendo "buon lavoro", "game over", etc.

## Slide 13: CREDITS
Questo tutorial è stato creato da Sanjay Seshan e Arvind Seshan
Altre lezioni sono disponibili al sito www.ev3lessons.com
Tradotto da Giuseppe Comis
Questo lavoro è soggetto a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.